## Slide 1: Perancangan Sistem Micropayment Menggunakan Teknologi Near Field Communication
Arina Listyarini Dwiastuti (13512006)

## Slide 2: Latar Belakang
Perkembangan transaksi semakin canggih dan mudah
Transaksi dengan jumlah kecil namun sering dilakukan disebut micropayment
Micropayment sudah dijumpai di Indonesia
  Contoh: E-Toll Mandiri, Flazz BCA, Kartu Commet
  Memanfaatkan teknologi NFC
NFC: teknologi koneksi jarak pendek tanpa kabel
NFC + micropayment = aman

## Slide 3: Rumusan, Tujuan, Batasan
Rumusan masalah
  Bagaimana rancangan sistem micropayment yang aman menggunakan teknologi NFC
Tujuan
  Rancangan sistem micropayment yang aman menggunakan teknologi NFC
Batasan masalah
  Perancangan sistem micropayment menggunakan teknologi NFC
  Menerapkan metode pengamanan yang sesuai pada transaksi micropayment yang dirancang
Notes: Aman yang dimaksud memenuhi aspek keamanan, akan dijelaskan nanti

## Slide 4: Analisis SISMIC

## Slide 5: Analisis Kebutuhan SISMIC
SISMIC dapat melakukan transaksi top-up saldo kartu.
  SISMIC dapat menambah saldo kartu.
  SISMIC dapat memberikan biaya pembayaran top-up saldo kartu ke penerbit kartu.
  SISMIC dapat menyimpan riwayat transaksi top-up saldo kartu ke dalam kartu.
  SISMIC dapat menyimpan riwayat transaksi top-up saldo kartu ke dalam basisdata.
SISMIC dapat melakukan transaksi pembelian menggunakan kartu.
  SISMIC dapat mengurangi saldo kartu.
  SISMIC dapat memberikan biaya transaksi pembelian pemilik kartu ke merchant.
  SISMIC dapat menyimpan riwayat transaksi pembelian ke dalam kartu.
  SISMIC dapat menyimpan riwayat transaksi pembelian saldo kartu ke dalam basisdata.
SISMIC dapat menunjukkan saldo kartu pada pemilik kartu.
SISMIC dapat menunjukkan riwayat transaksi kartu pada pemilik kartu.
Kartu SISMIC memiliki masa berlaku (tanggal kadaluarsa).

## Slide 6: Hardware SISMIC
Kartu SISMIC (tag NFC)
Smartphone (NFC & Android)
Mesin EDC, yang dimiliki oleh merchant.
  disimulasi dengan NFC reader & laptop
Mesin ATM, yang dimiliki oleh penerbit kartu.
  disimulasi dengan NFC reader & laptop

## Slide 7: Gambaran Umum SISMIC
Diagram usecase

## Slide 8: Analisis Kebutuhan Keamanan SISMIC
Confidentiality
  Data yang ada pada SISMIC bersifat rahasia & tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak.
Integrity
  Data SISMIC tidak boleh berubah tanpa izin dari pihak yang berhak.
Availability
  Ketika berbagai pihak menggunakan SISMIC, layanan dan data SISMIC harus dapat digunakan.
Authentication
  Transaksi SISMIC hanya dapat dilakukan pada hardware dan software yang resmi
Authorization
  Semua pihak melakukan transaksi secara legal sesuai tugas dan perannya masing-masing pada SISMIC.
Accountability
  Segala aktivitas yang terjadi di SISMIC ada catatannya.
Non-repudiation
  Tidak ada pihak yang dapat menyanggah suatu transaksi yang telah terjadi.

## Slide 9: Perancangan SISMIC

## Slide 10: Operasi Aplikasi SISMIC
Transaksi top-up kartu SISMIC
  Via smartphone, ATM, dan merchant
Transaksi pembelian
  Via smartphone dan merchant
Lihat Saldo
  Via smartphone, ATM, dan merchant
Lihat Riwayat Transaksi
Lihat Masa Berlaku Kartu SISMIC
  Via smartphone, ATM, dan merchant

## Slide 11: Transaksi Top-Up
Via Smartphone

## Slide 12: Transaksi Top-Up
Via ATM

## Slide 13: Transaksi Top-Up
Via merchant

## Slide 14: Transaksi Pembelian
Via smartphone (tanpa parameter)

## Slide 15: Transaksi Pembelian
Via merchant (tanpa parameter)

## Slide 16: Transaksi Pembelian
Via merchant (dengan parameter)

## Slide 17: Lihat Saldo
Via smartphone

## Slide 18: Lihat Saldo
Via ATM

## Slide 19: Lihat Saldo
Via merchant

## Slide 20: Lihat Riwayat Transaksi
Via smartphone

## Slide 21: Lihat Masa Berlaku
Via smartphone

## Slide 22: Lihat Masa Berlaku Kartu SISMIC
Via ATM

## Slide 23: Lihat Masa Berlaku Kartu SISMIC
Via merchant

## Slide 24: Struktur Penyimpanan Kartu SISMIC
Memori 1KB, 16 sektor
  - 1 sektor: 4 blok - 1 blok: 16 bytes
Konfigurasi penyimpanan:
  Sektor ke-0 Blok ke-1: tanggal masa berlaku kartu
  Sektor ke-0 Blok ke-2: saldo kartu
  Sektor ke-1 - 5 Blok ke-0: waktu transaksi pembelian atau top-up
  Sektor ke-1 - 5 Blok ke-1: nominal transaksi pembelian atau top-up
  Sektor ke-1 - 5 Blok ke-2: jenis transaksi (pembelian/top-up)
  Sektor ke-6 - 14 Blok ke-0: untuk transaksi dengan parameter
  Sektor ke-6 - 14 Blok ke-1: iv dari sektor ke-6 - 14 blok ke-0
  Sektor ke-15 Blok ke-1: iv dari sektor ke-0 slok ke-1
  Sektor ke-15 Blok ke-2: iv dari sektor ke-0 slok ke-2
Menggunakan algoritma round-robin

## Slide 25: Hak Akses Kartu SISMIC
Sektor | Blok | Data | Hak Akses |  |  | 
 |  |  | Pemilik Kartu | Penerbit Kartu | Merchant | Payment Gateway
0 | 0 | Nomor kartu | Baca | Baca | - | -
 | 1 | Tanggal masa berlaku kartu | Baca | Baca | Baca | -
 | 2 | Saldo Kartu | Baca | Baca, tulis | Baca, tulis | -
1-5 | 0 | Riwayat waktu transaksi pembelian atau top-up dalam bentuk epoch | Baca | Baca, tulis | - | -
 | 1 | Riwayat nominal transaksi pembelian atau top-up | Baca | Baca, tulis | - | -
 | 2 | Riwayat jenis transaksi apakah transaki merupakan transaksi pembelian atau top-up | Baca | Baca, tulis | - | -
6-14 | 0 | Parameter jarak atau waktu pertama kartu disentuh pada reader | - | - | Baca, tulis | -
 | 1 | Iv hasil dari enkripsi blok ke-0 di sektor 6 sampai 14 | - | - | - | -
 | 2 | - | - | - | - | -
15 | 1 | Iv hasil dari enkripsi blok ke-1 di sektor 0 | - | - | - | -
 | 2 | Iv hasil dari enkripsi blok ke-2 di sektor 0 | - | - | - | -

## Slide 26: Basisdata
Entity-Relationship
Diagram

## Slide 27: Basisdata Relasional
Basisdata SISMIC

## Slide 28: Basisdata Relasional
Basisdata Merchant

## Slide 29: Basisdata Relasional
Basisdata Payment Gateway

## Slide 30: Diagram Kelas
Diagram Kelas ATM
Diagram Kelas Merchant
Diagram Kelas Web Service SISMIC
Diagram Kelas Web Service Payment Gateway
Diagram Kelas Web Service Merchant

## Slide 31: Diagram Kelas
Diagram Kelas ATM

## Slide 32: Diagram Kelas
Diagram Kelas Merchant

## Slide 33: Diagram Kelas
Diagram Kelas Web Service SISMIC

## Slide 34: Diagram Kelas
Diagram Kelas
Web Service Payment Gateway

## Slide 35: Diagram Kelas
Diagram Kelas Web Service Merchant

## Slide 36: Aspek keamanan SISMIC
Confidentiality
  Mengubah key A dan key B dari semua sektor di kartu SISMIC dengan manajemen kuncinya diatur di SAM
  Melindungi basisdata SISMIC dengan enkripsi dan password
Integrity
  Menerapkan enkripsi dan dekripsi pada SISMIC
  Pencatatan (logging) segala aktivitas yang terjadi di mesin EDC dan mesin ATM
Availability
  Membuat sistem cadangan redundan sehingga jika sistem utama ada gangguan, ada sistem cadangan yang dapat menggantikannya
Authentication
  SISMIC menyimpan identitas mesin EDC yang dikeluarkan resmi oleh penerbit kartu
  Menerapkan digital signature
Authorization
  Key A atau key B yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan kartu SISMIC berbeda-beda tiap pihak
Accountability dan Non-repudiation
  Pencatatan (logging) segala aktivitas yang terjadi di SISMIC
Notes: Authorization
  Key A atau key B yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan kartu SISMIC berbeda-beda tiap pihak (merchant, penerbit kartu, dan pemilik kartu) sehingga tidak ada pihak yang dapat menyanggah transaksi yang telah dilakukannya ataupun mengaku telah melakukan transaksi yang telah dilakukannya

## Slide 37: Manajemen & Distribusi Kunci
Manajemen dan distribusi kunci akan diatur pada Secure Access Module (SAM).
SAM menyimpan dan mengolah kunci pada SISMIC (key A  baca kartu, key B  tulis kartu, kunci AES  kriptografi).
SAM sudah memiliki sistem kriptografi sendiri  kunci aman.
SAM punya kunci master  diturunkan menjadi kunci-kunci lain (PBKDF2).
Kunci AES (16 bytes)  salt: idKartu (8 bytes) + bil.random (12 bytes) XOR bil.random (20 bytes)
Key A & Key B (6 bytes)  salt: idKartu (8 bytes) + posisi sektor (1 bytes) + bil.random (11 bytes) XOR bil.random (20 bytes)
Key untuk merchant  salt: idKartu (8 bytes) + posisi sektor (1 bytes) + bil.random (11 bytes) XOR bil.random (20 bytes) XOR idMerchant (20 bytes)
SAM disimpan pada aplikasi
Notes: Kunci AES diturunkan dari kunci master menggunakan algoritma PBKDF2. Kunci AES pada tugas akhir ini berukuran 16 bytes dan diturunkan dengan algoritma PBKDF2 dengan pengulangan 1000 kali. Salt yang digunakan untuk penurunan kunci menggunakan algoritma PBKDF2 adalah ID kartu SISMIC berukuran 8 bytes disatukan dengan bilangan random berukuran 12 bytes. Setelah itu, hasil konkatenasi tersebut akan di-XOR dengan bilangan random berukuran 20 bytes.
Key A juga diturunkan dari kunci master menggunakan algoritma PBKDF2, sama seperti kunci AES. Key A tiap sektor pada kartu SISMIC akan berbeda-beda, key A satu kartu SISMIC dengan kartu SISMIC yang lain juga akan berbeda. Key A berukuran 6 bytes, namun kunci turunan yang dihasilkan akan berukuran 16 bytes. Kunci turunan ini akan dipotong menjadi 6 bytes sebagai key A. Key A diturunkan dari kunci master menggunakan algoritma PBKDF2 dengan pengulangan 1000 kali. Salt yang digunakan adalah konkatenasi antara ID kartu SISMIC berukuran 8 bytes, posisi sektor kartu yang akan dibuat kuncinya yang berukuran 1 bytes, dan bilangan random berukuran 11 bytes yang di-XOR dengan bilangan random berukuran 20 bytes. Pada tugas akhir ini, SAM akan disimulasikan dengan disimpan pada aplikasi karena keterbatasan alat.

## Slide 38: Kriptografi pada SISMIC
Enkripsi dan dekripsi: algoritma AES
Digital signature
  algoritma ECDSA.
  apakah pesan berasal dari pihak yang benar atau tidak
Proses:
  Kunci AES  mengenkripsi pesan yang akan dikirim ke mesin pembaca kartu
  Pesan yang dienkripsi  diberi digital signature dengan kunci privat. dikirim ke mesin pembaca kartu
  Mesin pembaca kartu  periksa digital signature dengan kunci publik
  OK  pesan didekripsi dengan kunci AES dan instruksi dijalankan

## Slide 39: Implementasi

## Slide 40: Arsitektur SISMIC

## Slide 41: Kakas & Library
IDE NetBeans (bahasa Java)
Basisdata menggunakan NoSQL dan disimpan online di Firebase. Library Firebase versi 2.5.2.
CFX JAXWS untuk Heroku yang dibuat oleh Chamerling
API Java Smart Card I/O
Library Bouncy Castle (PBKDF2, AES, dan ECDSA)

## Slide 42: Lingkungan Implementasi
Sistem operasi: Windows 10 64-bit
Bahasa pemrograman: Java
Basisdata: NoSQL dengan disimpan di Firebase
Web Service: CXF JAXWS di Heroku

## Slide 43: Hasil Implementasi
Aplikasi ATM
Aplikasi merchant
Aplikasi Smartphone SISMIC & merchant tidak diimplementasi

## Slide 44: Pengujian

## Slide 45: Tujuan & Batasan
Tujuan: Membuktikan bahwa fungsionalitas aplikasi ATM dan merchant dapat berjalan dengan baik dan benar
Batasan: Aspek keamanan tidak diimplementasi semua  celah keamanan tidak diuji

## Slide 46: Perangkat & Lingkungan
Perangkat: NFC reader & kartu Mifare Classic ukuran 1 KB
Lingkungan:
      Sistem operasi: Windows 10 64-bit
      Bahasa pemrograman: Java
      Basisdata: NoSQL dengan disimpan di Firebase
      Web Service: CXF JAXWS di Heroku

## Slide 47: Strategi Pengujian
Top-down testing  bug lebih cepat dan mudah ditemukan di awal
Blackbox  menguji fungsionalitas program tanpa melihat kode program

## Slide 48: Kasus, Skenario, dan Hasil Uji
Kasus Uji Aplikasi ATM
  1. Pengujian top-up saldo
  2. Pengujian lihat saldo
  3. Pengujian lihat masa berlaku
Kasus Uji Aplikasi Merchant
  1. Pengujian transaksi pembelian tanpa parameter
  2. Pengujian transaksi pembelian dengan parameter
  3. Pengujian top-up saldo
  4. Pengujian lihat saldo
  5. Pengujian lihat masa berlaku

## Slide 49: Kesimpulan Hasil Uji
Pengujian fungsionalitas aplikasi ATM & merchant = diterima
Skenario yang dilakukan pengujian berbeda dengan perancangan

## Slide 50: Kesimpulan & Saran

## Slide 51: Kesimpulan
Perancangan sistem micropayment NFC selesai dirancang
Aplikasi ATM & merchant berhasil dibuat tetapi berbeda dari perancangan.
Aplikasi smartphone SISMIC & aplikasi smartphone merchant tidak berhasil diimplementasi
Aspek keamanan tidak diuji

## Slide 52: Saran
Implementasi perancangan diterapkan pada studi kasus yang lebih rinci & nyata
Aplikasi smartphone SISMIC & aplikasi smartphone SISMIC diimplementasi sesuai rancangan
Implementasi transaksi pembelian aplikasi merchant dikembangkan sesuai perancangan
Ditambah perancangan yang mengatasi transaksi yang gagal dilakukan.
Pengembangan pada implementasi kriptografi untuk NFC reader  aspek keamanan dapat diuji.
Memikirkan aspek user-experience  aplikasi lebih mudah, nyaman, dan menarik untuk digunakan  daya tarik dan nilai jual yang lebih baik.

## Slide 53: Terima Kasih